## Slide 1: 无线链路层发包及其应用
陈天宇 费天一 王业鑫 于海龙 尹永胜
2019.05.30
LOGO HERE

## Slide 2
任务简介
无线网络中的包
无线网络中的攻击技术
TY*2 协议
CONTENTS

## Slide 3: 任务简介
/01

## Slide 4: 故事背景
也许，你也经历过这样的苦恼：
400人的地概课上：校园网网速感人
切换流量后：依然感人
想抢占更多带宽？
想断开周围所有人的连接？
又或者……

## Slide 5: 硬件环境（广告时间）
这（些）是我们实验用的设备：
路由器、网卡、更多的网卡…

## Slide 6: 需求分析
此前我们已经接触了：
传输层发包的方式（socket）
无线网中的协议栈
802.11 帧的类型（子类型）
用户与 AP 间的交互机制
因此，我们计划探究：
无线网中直接发包、收包的方法
伪造 802.11 帧的方式
用户与 AP 的交互细节
伪造 AP 的方式
自定义的帧结构

## Slide 7: 网卡工作模式
特殊
常见
提供无线服务和路由，即无线的AP工作方式
Master Mode
Ap mode，默认的连入无线AP的工作方式
Managed Mode
内核直接控制网卡
Monitor Mode
两台主机直连
Ad hoc Mode

## Slide 8: 网卡工作模式
01
02
ifconfig
iwconfig
网卡具体信息 & 修改频段：
airmon-ng 组件
直接系统调用
修改网卡工作模式：

## Slide 9: 网卡工作原理
应用层数据
内核
网卡驱动
电磁波信号
网卡驱动
内核、pcap
上层应用
网卡
网卡

## Slide 10: 无线网络中的包
如何收包。如何发包
/02

## Slide 11: 无线网络中的包
这里可以放 Data 吗？

## Slide 12: 无线网络中直接收发包
Text
Linux与Windows下的专门抓包的库
Libpcap & Winpcap
Python下的一个库，使用sniff从网卡上抓包
Scapy
开发完善的软件，基于pcap的。
Wireshark & Tshark
Pcap的库函数同样支持发包，但是相对简单，功能不足
Libpcap & Winpcap
提供强大的建包和发包的库。经过比较高的封装
Scapy
Linux内核控制网卡进行发包
Raw_socket()
收包 发包

## Slide 13: 实验结果
关于 Libpcap ：
支持在链路层（网络层发包）
只能以 Ethernet 的形式发包
只能以字节流的形式

## Slide 14: 实验结果
关于 Scapy ：
支持在链路层（网络层）发包
提供组包的模板（自动查找缺省内容）
跨平台兼容
另一方面：
无法对字节流操作
文档感人

## Slide 15: 无线网络中的攻击技术
/03

## Slide 16: 工具简介(aircrack-ng 套件)
一个基于 802.11 的网络分析用软件（支持各种攻击技术）
aircrack-ng
airdecap-ng
airmon-ng
aireplay-ng
airodump-ng
airtun-ng
airolib-ng
airbase-ng
破解WEP以及WPA（字典攻击）密钥
通过已知密钥来解密WEP或WPA嗅探数据
将网卡设定为监听模式
数据包注入工具
数据包嗅探，将无线网络数据输送到PCAP或IVS文件并显示网络信息
创建虚拟管道
保存、管理ESSID密码列表
软件模拟AP
：
：
：
：
：
：
：
：

## Slide 17: Deauthentication 攻击
流程如下：
开启网卡的 monitor mode
监听并分析周围的无线网，提取出所有的<AP, 用户>对
伪造并持续发送 Deauthentication 帧
编写成一个 shell 脚本，自动化执行

## Slide 18: 更多攻击模式
--deauth deauthenticate 1 or all stations //解除一个或者全部站的连接
--fakeauth fake authentication with AP //对AP进行伪连接攻击
--interactive interactive frame selection //交互注入攻击
--arpreplay standard ARP-request replay //标准Arp请求包重放攻击
--chopchop decrypt/chopchop WEP packet //解码或断续WEP数据包攻击
--fragment generates valid keystream //产生合法密钥流
......其余的诸如 Cafe-latte 攻击 不一一详述

## Slide 19: 伪造 AP 接入点
AP 建立连接过程：
周期性发送 Beacon 帧（100ms？）
响应 Probe Request 帧
响应 Authentication 帧
响应 Association 帧
Airbase-ng 工具

## Slide 20: 能用的 AP 接入点
AP 接入后应有的功能：
IP 分配服务
提供 DNS 服务器
转发服务
DHCP Server
Iptables

## Slide 21: 网络层的防火墙

## Slide 22: TY*2 协议
一套全新的网络协议的创建于实现
/04

## Slide 23: TY*2新协议
为什么不能利用自己的网卡，创建一套新的协议进行数据的传输呢？
既然我们可以利用网卡进行直接的发包和收包，
理论上我们可以实现数据的传递
利用网卡的收包和发包实现点对点的数据传递
允许网络中节点加入删除，实现路由功能，类似自组织网络
简单，方便，只需要一张无线网卡即可

## Slide 24: TY*2
TY*2的基础
创建全新的系统较为困难，
需要借用原来的基础
需要网卡支持监控模式，基于Linux内核控制发包
网络信号质量 统一稳定
利用原网卡驱动

## Slide 25: TY*2协议特性
TY*2协议特性
三层的协议栈
RadioTap 层
DotTY 层（链路 & 网络 ）
应用层（Data）
自组织的结构
8+56位地址结构
无线节点之间实现路由和转发
基于原先的体系
使用通用802.11网卡
帧被封装为一个LLC的data帧
使用小段法

## Slide 26: 协议栈设计

## Slide 27: 协议栈设计
Type | Subtype | 
BUILD(0) | HERE(0) | 申明自己的存在
 | TABLE(1) | 交换路由表
 | LEAVE(2) | 请求退出目前网络
CONTROL(1) | ACK(0) | 回复一个帧
 | REQUEST(1) | 询问一个地址
 | FAIL(2) | 发送失败
DATA(2) | URT(0) | 不可靠传输
 | RT(1) | 可靠传输

## Slide 28: TY*2包的发送
应用层
数据分组
封装成帧
网卡驱动
电磁波信号
字节流
数据长度
数据
校验
数据长度
数据
校验
数据长度
数据
校验
Radiotap dummy
08 18 00 00 54 58 2a 32
TY*2 header
数据长度
数据
校验
Radiotap dummy
08 18 00 00 54 58 2a 32
TY*2 header
数据长度
数据
校验
Radiotap Header
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
数据长度
数据
校验
Radiotap Header
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
网卡校验
网卡校验

## Slide 29: TY*2包的接受
应用层
帧解析
网卡 抓包软件
电磁波信号
Radiotap Header
0c 00 00 00 ff ff ff ff ……
数据长度
数据
校验
Radiotap Header
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
网卡校验
网卡校验
数据长度
数据
校验
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
转发？
否
数据提取 回应
数据
数据长度
数据
校验
是
重新封装 路由
数据长度
数据
校验
Radiotap Dummy
08 18 00 00 54 58 2a 32
TY*2 header
Radiotap Dummy
08 18 00 00 54 58 2a 32
TY*2 header
ACK
网卡驱动
数据长度
数据
校验
Radiotap Header
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
网卡校验
Radiotap Header
08 18 xx xx 54 58 2a 32
TY*2 header
ACK
网卡校验
电磁波信号

## Slide 30: TY*2协议的核心
通过间隔固定时间发送BUILD帧，以类似于Bellman-Ford算法建立路由表
路由表的建立
监听所有帧对于接受地址是自己，目的地址不是自己的帧进行查表转发
数据的传输

## Slide 31: 利用TY*2，实现一个聊天系统

## Slide 32: Thanks！
2019/5/30
TY*2